## Slide 1
[공간명]
[내/외부]
[마감재료]
[부위명]
수영장, 인공연못
옥상지붕
욕실주방
지하지붕
실내
실외
PC
RC
ALC
바닥
벽1
벽2
지붕
<Input:설계정보>
< 1 2 3 >

## Slide 2
[공법유형]
[작업]
자재반입 및 적재
방수면 처리
방수작업
보호 및 마감
아스팔트 방수공사
개량 아스팔트 시트 방수공사
시멘트 모르타르계 방수공사
도막 방수공사
[도구]
롤러
말비계
붓
뿜칠기
사다리
솔
용융솥
이동식비계틀
작업발판
토치
[재료]
고무아스팔트계 실링재
방수공사용 아스팔트
아스팔트 프라이머
아스팔트 펠트
아스팔트 루핑
스트레치 아스팔트 루핑
구멍뚫린 아스팔트 루핑
모래붙은 아스팔트 루핑
직조망 아스팔트 루핑
누름철물
단열재
절연용 시트
절연용 테이프
점착 테이프
< 1 2 3 >

## Slide 3
공법-작업 : 아스팔트 방수공사 - 방수작업 |  |  | 
유해·위험요인 | 예상 위험 상황 | 예상 사고 | 개선 대책
지붕 | 작업장 주변 안전난간대 등 방호조치 미실시로 추락 | 추락 | 안전난간 설치 안전대 부착설비 설치 안전대 및 부속설비 이상 유무 점검
자붕 | 작업장 주변 정리정돈 미흡으로 보행중 넘어짐 | 넘어짐 | 통로 및 작업장소 주변 정리정돈 감독
토치 | 토치 등 화기 사용시 근로자 화상 | 화상 | 개인용 보호구 지급 개인용 보호구 착용 감독 작업자 외 작업구역 접근금지
방수공사 아스팔아트 | 인화성, 가연성 자재 주변에서 화기 사용중 화재 | 화재 | 인화성 물질 주변 화기사용 금지 소화기 등 소화설비 설치
아스팔트 프라이머 | 인화성, 가연성 자재 주변에서 화기 사용중 화재 | 화재 | 인화성 물질 주변 화기사용 금지 소화기 등 소화설비 설치
사다리 | 사다리를 이용한 작업장소 이동 중 추락 | 추락 | - 작업 전 사다리 상·하부 고정
용융 솥 | 용융솥 사용시 가스 누출로 인한 화재 | 화재 | - 소화기 등 소화설비 설치
용융 솥 | 용융솥 사용시 근로자 화상 | 화상 | - 작업자 외 작업구역 접근 금지
뿜칠기 | 뿜칠기 사용시 분사에 의한 안구 손상 | 안구손상 | 개인용보호구 지급 개인용 보호구 착용 감독 작업자 외 작업구역 접근금지
<Output:체크리스트 항목>
< 1 2 3 >